RESITRIX® lasbare gewapende EPDM dakbaan	Stabu: B23 5330.513.f02

## 33	DAKBEDEKKINGEN

33.34	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN PARTIEEL GEKLEEFD

## 33	DAKBEDEKKINGEN

33.00	ALGEMEEN

33.00.10 	BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90. 	VOORSCHRIFTEN

De navolgende richtlijnen zijn van toepassing:

- Bouwbesluit

- Verwerkingsvoorschriften leveranciers;

33.00.20 	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. 	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Hemelwaterafvoeren direct na gereedkomen van de dakbedekking aanbrengen

ter voorkoming van lekkages.

91.	INSTALLATIES

Rekening houden met aan te brengen installaties.

92. 	AFSCHOT

Platte daken moeten een minimaal afschot hebben van 16:1000

93. 	NOODOVERSTORTEN

Platte daken voorzien van noodoverstorten.

33.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

Van alle omschreven dakbedekkingsmaterialen.

Aantal te verstrekken exemplaren :digitaal

Tijdstip van verstrekking: Bij de oplevering

33.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

      - TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: de kunststof dakbedekking.

        - te garanderen door: aannemer.

        - periode: 10 jaar.

        - Garanderen van de vliegvuurbestendigheid conform NEN6063.

33.12 		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

33.12.20-a 	STATISCHE BEREKENING

0.	STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707-11)

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+c11/NB-11).

Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-4+c11/NB-11)

Belastingen op constructies.

Windbelasting cf. windgebiedsbepaling in NEN norm

Verstrekkingvorm: digitaal.

.01 PLAT DAK

De berekening van de bevestiging van de dakbedekking.

33.31	VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.10 –a	BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. 	VOORBEHANDELEN

- Het dak goed schoonvegen en ontdoen van losse vervuiling

## 0.1	PLAT DAK

Dakbedekking t.p.v. …..

33.31.20-b	NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAGEN

0. 	DAMPREMMENDE LAGEN, VOLLEDIG GEKLEEFD

Producent: CARLISLE® Construction Materials GmbH

Dampremmer:

  - materiaal: gelamineerd koud  zelfklevend aluminium folie

  - volledig gekleefd

  - zelfklevend

  - overlap (mm): 50

  - overlap: koud zelfklevend

- ALUMINIUM DAMPREMMENDE LAAG

Producent: CARLISLE® Construction Materials GmbH

Type: ALUTRIX® 600 / ALUTRIX® FR
OPMERKING: ALUTRIX® FR heeft FM approval

Materiaal: aluminium/zelfklevende SBS hoog polymeer

- Afmetingen:

- dikte (mm): 0,6 / 0,4

- rolbreedte (mm): 1.080 
- MUD-waarde (m): > 1.500
Toebehoren:

- RESITRIX® hechtprimer FG 35

- VERWERKINGSVOORSCHRIFT DAMPREMMENDE LAGEN,

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier. Niet toepasbaar op beton.

## 0.1	PLAT DAK

Dampremmende laag t.p.v. …..

33.34		KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN IN BAANVORM

33.34.14-a	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, PARTIEEL GEKLEEFD

1.	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, PARTIEEL GEKLEEFD 
Producent: CARLISLE® Construction Materials GmbH

Dakbaan:

      - materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

      - partieel gekleefd

      - overlap (mm): 50, bij smeltbare isolatie/ondergrond: 80

      - naden gelast d.m.v. hete lucht

- EPDM DAKBAAN, GEWAPEND

Producent: CARLISLE® Construction Materials GmbH

Type: RESITRIX® SK Partial Bond
Materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

-  inlage: glaskoord wapening
-  thermisch lasbare EPDM (synthetisch rubber) dakbaan aan de onderzijde 
   voorzien van een cacheerlaag uit hoogpolymeer SBS, afgewerkt met een PE

folie

- kleur: zwart

Afmetingen:

- dikte (mm): 2,5

- rolbreedte (mm): 1000 Toebehoren:

  - RESITRIX® hechtprimer FG 35

- RESITRIX® SK W FULL BOND (zelfklevend)

EPDM dakbanen leveren onder KOMO attest en KOMO productcertificaat

- VERWERKINGSVOORSCHRIFT, BAANVORMIG DAKBEDEKKINGSSYSTEEM 
De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier

## 0.1	PLAT DAK

Dakbedekking t.p.v. …..

33.35		  RAND- EN OPSTANDSTROKEN DAKBAAN

33.35.21-a	KUNSTSTOF DAKBEDEKKING, OPSTANDSTROKEN

0.	AANBRENGEN STROKEN TEGEN OPGAAND WERK (NEN 6050-09)

Alle opstanden afwerken met RESITRIX® SK W full bond (zelfklevend) als omschreven onder 33.34, bevestigd met RESITRIX® hechtprimer FG 35 volgens voorschriften en principe details van CARLISLE® Construction Materials GmbH

4.	EPDM-DAKBAAN

leverancier: CARLISLE® Construction Materials GmbH

type: RESITRIX® SK W Full Bond

Materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

-  inlage: glaskoord wapening
-  thermisch lasbare EPDM (synthetisch rubber) dakbaan aan de onderzijde 
   voorzien van een cacheerlaag uit hoogpolymeer SBS met een verwijderbare PE 
   folie.

- kleur: zwart 
Afmetingen:

- dikte (mm): 2,5

- baanbreedte (mm): 1000 (500, 333 en 250 op aanvraag) 
Toebehoren:

- RESITRIX® hechtprimer FG 35

EPDM dakbanen leveren onder KOMO attest en KOMO productcertificaat

5.	VERWERKINGSVOORSCHRIFT, KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier

33.35.21-b 	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

0. 	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, HEMELWATERAFVOER,

ONDERUITLOOP

Systeemopbouw:

- detail volgens: opdrachtgever/architect.

4. 	EPDM DAKBAAN

Leverancier: CARLISLE® Construction Materials BV

Type: RESITRIX® SK W Full Bond HWA met een manchet.

Materiaal: Aluminium afvoer en flens i.c.m. een Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer

(EPDM) manchet

Kleur: zwart.

Diameter (mm): 80 / 100 / 125

Toebehoren :

Bevestigingsmiddelen uit corrosie vast staal.

Kunststof bladvanger.

5. 	VERWERKINGSVOORSCHRIFT, BAANVORMIG DAKBEDEKKINGSSYSTEEM

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier.

.01 	PLAT DAK

De hemelwaterafvoer, onderuitloop t.p.v. ......

33.35.21-c 		KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

0. 	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, HEMELWATERAFVOER, ZIJUITLOOP

Systeemopbouw:

- detail volgens: opdrachtgever/architect.

4. 	EPDM DAKBAAN

Leverancier: CARLISLE® Construction Materials BV

Type: RESITRIX® SK W Full Bond HWA met een manchet.

Materiaal: Aluminium afvoer en flens i.c.m. een Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM) manchet

Kleur: zwart.

Afmetingen (mm): 60x80mm/45 graden, 60x80mm/90 graden, 60x100mm/45 graden, 60x100mm/90 graden.

Toebehoren :

Bevestigingsmiddelen uit corrosie vast staal.

5. 	VERWERKINGSVOORSCHRIFT, BAANVORMIG DAKBEDEKKINGSSYSTEEM

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier.

.01 	PLAT DAK

De hemelwaterafvoer, zijuitloop t.p.v. ......

33.35.22-a	KUNSTSTOF DAKBEDEKKING, INPLAKKEN ONDERDELEN

0.	KUNSTSTOF DAKBEDEKKING, INPLAKKEN ONDERDELEN gekleefd volgens voorschriften fabrikant en BDA

naden gelast met hete lucht

4.	EPDM-DAKBAAN

leverancier: CARLISLE® Construction Materials GmbH

type: RESITRIX® SK W Full Bond

Materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

-  inlage: glaskoord wapening
-  thermisch lasbare EPDM (synthetisch rubber) dakbaan aan de onderzijde 
   voorzien van een cacheerlaag uit hoogpolymeer SBS met een verwijderbare PE 
   folie.

kleur: zwart 
Afmetingen:

- dikte (mm): 2,5

- baanbreedte (mm): 1000 (500, 333 en 250 op aanvraag)
Toebehoren:

- RESITRIX® hechtprimer FG 35

EPDM dakbanen leveren onder KOMO attest en KOMO productcertificaat

5.	VERWERKINGSVOORSCHRIFT, KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier

.01 	PLAT DAK

De in te plakken onderdelen t.p.v. ......

33.35.21-b 	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

0. 	KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, PREFAB DAKDOORVOER

Systeemopbouw:

- detail volgens: opdrachtgever/architect.

4. 	EPDM DAKBAAN

Leverancier: CARLISLE® Construction Materials Europe

Type: RESITRIX® SK W Full Bond HWA met een manchet.

Materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM) manchet

Kleur: zwart.

Diameter (mm): 5-30; 35-100

5. 	VERWERKINGSVOORSCHRIFT, BAANVORMIG DAKBEDEKKINGSSYSTEEM

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, van de producent /leverancier.

.01 	PLAT DAK

De prefab dakdoorvoer t.p.v. ......